Great Wall Hover H5 TD AT

Технические характеристики

| Общие характеристики |
| --- |
| Колесная формула | 4х4 |
| Тип кузова | Универсал |
| Количество дверей/мест | 5/5 |
| Габаритные размеры и масса |
| Длина/ширина/высота | 4649/1810/1735 |
| Колесная База (мм) | 2700 |
| Колея передних/задних колес (мм) | 1515/1520 |
| Масса снаряженного транспортного средства/полная масса | 1965/2550 |
| Внутренние размеры и объемы |
| Объем багажного отделения /при разложенных спинках задних сидений (л) | 810/2074 |
| Емкость топливного бака (л) | 70 |
| Двигатель |
| Тип | Дизельный, Euro 4. |
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
| Рабочий объем (см3) | 1996 |
| Максимальная мощность, л.с./ кВт (об/мин) | 150/110 (4000) |
| Степень сжатия | 16.7:1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм (об/мин) | 310 (1800-2800) |
| Топливо | дизельное |
| Подвеска |
| Передняя | Независимая торсионная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | Зависимая пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Тормозные системы |
| Рабочая | Двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с ABS и EBD |
| Тормозные механизмы передних/задних колес | Дисковые вентилируемые |
| Стояночная | На тормозные механизмы задних колес |
| Трансмиссия |
| Коробка передач | 5-ти ступенчатая, автоматическая/6-ти ступенчатая механическая |
| Рулевое управление |
| Реечный рулевой механизм с гидравлическим усилителем |
| Эксплуатационные характеристики |
| Максимальная скорость (км/ч) | 170 |
| Шины |
| Размерность | 235/65R17 |
| Расход топлива (л/100 км) |
| Городской цикл | 9.1 |
| Загородный цикл | 7.8 |
| Смешанный цикл | 8.6 |

Компания Great Wall Motor оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и комплектацию автомобилей.

Great Wall Hover H5 diesel AT

Комплектация и стоимость

| Опции | Комплектация |
| --- | --- |
|  | Great Wall Hover H5 AT Luxe |
| Безопасность |
| Фронтальные подушки безопасности | * |
| ABS+EBD | * |
| Блокировка дверей при начале движения | * |
| "Детский замок" в задних дверях | * |
| Крепления для установки детских сидений | * |
| Сигнализация о не пристегнутых ремнях безопасности | * |
| Регулируемые по высоте ремни безопасности | * |
| Дизайн |
| Легкосплавные диски 17” | * |
| Тонировка задних стекол | * |
| Зеркала заднего вида с повторителями указателей поворотов | * |
| Интерьер |
| Кожаная обивка сидений | * |
| Отделка руля кожей | * |
| Комфорт |
| Климат-контроль | * |
| DVD/MP3/CD/Bluetooth/ аудиосистема с сенсорным дисплеем | * |
| Электропривод водительского сиденья | * |
| Подогрев передних сидений | * |
| Бокс-подлокотник между передними сидениями | * |
| Электростеклоподъемники, 4 двери | * |
| Управление аудиосистемой на рулевом колесе | * |
| Камера заднего вида | * |
| Центральный замок c пультом ДУ | * |
| Электропривод зеркал заднего вида | * |
| Подогрев зеркал заднего вида | * |
| Обогрев заднего стекла | * |
| Парковочный радар "Парктроник" | * |
| Регулируемые подголовники | * |
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | * |
| Датчик света | * |
| Датчик дождя | * |
| Электрокорректор фар | * |
| Внутрисалонное зеркало с антибликовым покрытием | * |
| Шторка багажного отсека | * |
| USB разъем | * |
| Функциональность |
| Полный привод (4х4) | * |
| Гидроусилитель рулевого управления | * |
| Передние противотуманные фары | * |
| Задние противотуманные фонари | * |
| Иммобилайзер | * |
| Розетка 12V в багажном отсеке | * |
| Полноразмерное запасное колесо | * |
| Стеклоочиститель заднего стекла | * |
| Цена, руб. розница: | От 882 000 руб./от 816 000 руб |  |

Обращаем Ваше внимание на то, что приведенные данные носят исключительно  информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ.

# Text boxes

ООО «АвтоВек К»

Официальный дилер

г. Краснодар ул. Силантьева 64/1

www.avtovek-k.ru

тел: 8(861)-201-23-95; 8(988)-244-70-04

e-mail: avtovekk@yandex.ru

ООО «АвтоВек К»

Официальный дилер

г. Краснодар ул. Силантьева 64/1

www.avtovek-k.ru

тел: 8(861)-201-23-95; 8(988)-244-70-04

e-mail: avtovekk@yandex.ru